仕　様　書

１　供給物件　イノシシ捕獲用箱罠

２　仕様等

⑴　数量　　15基

⑵　仕様

- 組立式箱檻（イノシシ用）

- サイズが幅1,000mm高さ1,000mm奥行2,000mm以上のもの

- 目幅10cm以下、線径5mm以上であるもの

- 両側に扉があるもの

- 扉を固定できるもの

- 同時に数頭捕獲が可能なもの

- 危険な落下を防止する安全装備があるもの

- 屋外使用耐用年数10年以上のもの

- 防錆仕様（亜鉛メッキ等）であるもの

３　納入場所

いわき市フラワーセンター（いわき市平四ツ波字石森116）

４　その他

見積金額には納入にかかる料金を含むこと。

使用者が問題なく設置できるよう、問い合わせ対応・マニュアルの配布等を行うこと。

５　納入期限

令和３年10月29日（金）